SPECIFICHE – ECONOMICO - 2

Le caratteristiche richieste sono quelle minime. Qualsiasi caratteristica superiore per ogni singolo elemento offerto costituisce titolo preferenziale. Si invitano le ditte, al fine di agevolare le procedure di gara, a segnalare nell’apposita colonna le caratteristiche superiori. (Il file specificheeconomico2.doc è scaricabile dal sito www.sforzapalagiano.it)

I preventivi devono essere completi delle attrezzature scientifiche,  hardware, software, mobili e arredi. Non si prenderanno in considerazioni offerte parziali.

I preventivi con caratteristiche inferiori a quelle minime richieste non saranno presi in considerazione.

LOTTO 1 - ISISS SFORZA PALAGIANO - SPECIFICHE TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE DI UN  LABORATORIO DI INFORMATICA PRESSO LA NUOVA SEDE CENTRALE IN VIA SCOTELLARO - PALAGIANO –

PROGETTO “PROGETTARE, CREARE, RINNOVARE”

| Quantità | 1 - STRUMENTAZIONE | Costo Complessivo (IVA incl.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Lavagna Multimediale Interattiva Tecn. ad Infrarossi - Multi Touch | € |
|  |  | DESCRIZIONE MARCA/MODELLO/PRODOTTO (obbligatorio) ED EVENTUALI CARATTERISTICHE SUPERIORI |
| Dimensione 80” Misure mm 1713 (L) x1230 (H) x 30(D) Superficie antirottura in Polyvision P3 Tecnologia infrarossi / Multi Touch 2 penne estensibili completa di sensore Wireless per funzionamento in assenza di cavi fra il PC e la Lavagna con 20 Canali /frequenze Risoluzione 4096x4096, velocità di trasmissione fino a 120 punti /s |  |

| Quantità | 2 - STRUMENTAZIONE | Costo Complessivo (IVA incl.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | VIDEOPROIETTORE Tecnologia: DLP -Risoluzione: 1024 x 768 o sup. | € |
|  |  | DESCRIZIONE MARCA/MODELLO/PRODOTTO (obbligatorio) ED EVENTUALI CARATTERISTICHE SUPERIORI |
| Proiettore a Corta istanza Ultra Short Throw) Distanza di Proiezione : 0,5 – 3,7 metri Risoluzione Massima SXGA 1400x1050 Luminosità: 2500 lumen contrasto: 2500:1 |  |

| Quantità | 3 – IMPIANTO ELETTRICO | Costo Complessivo (IVA incl.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | IMPIANTO ELETTRICO laboratorio multimediale | € |
| n. 14 quadretti esterni con interruttore magnetotermico, completi di cassetta e placca, costituite ognuna da nr. 4 prese shuko complete di cavo, canalina, quadro di distribuzione e messa in opera |  |
| Quantità | 4- CABLAGGIO | Costo Complessivo (IVA incl.) |
| 1 | CABLAGGIO laboratorio multimediale | € |
| Predisposizione di n.30 punti rete Il sistema di cablaggio, nel suo complesso (cavi, elementi di permutazione, connettori, ecc.) dovrà supportare velocità di trasmissione pari a 10 Mbps e dovrà rispondere alla normativa EIA/TIA 568 A, EIA/TIA 569, ISO/IEC 11801, CEI 303 – 14, EN 50173, EN 50174 – 1,2,3. Il sistema di cablaggio deve rispondere in tutto alle disposizioni legislative, con particolare riguardo al D.P.R. 547/55 e seguenti in materia di antinfortunistica, alle leggi 186/68 e 297/77, al D.P.R. 224/88, alla legge 46/90 e D.P.R. 447/91, nonché alle norme tecniche IEC – IEEE – CEI UNI vigenti all’atto dell’esecuzione dei lavori. La ditta esecutrice dell’impianto dovrà rilasciare al termine dei lavori: La certificazione finale (dopo collaudo e verifica strumentale) a conferma della bontà dell’installazione, della conformità alle normative precedentemente elencate, della capacità di supporto alle applicazioni; La documentazione inerente lo schema degli armadi per la identificazione / nomenclatura di tutte le tratte di cablaggio. Tutti gli apparati e i materiali impiegati devono essere adatti all’ambiente in cui sono installati e devono, in particolare, resistere alle sollecitazioni meccaniche, chimiche o termiche alle quali possono essere esposti durante l’esercizio. I materiali e gli apparecchi, per i quali sussiste il regime di concessione del contrassegno CEI, devono essere muniti del suddetto. I materiali e gli apparecchi, per i quali è prevista la concessione del marchio di qualità, devono essere muniti di detto marchio (IMQ). I cavi e tutti gli altri componenti specifici del cablaggio dovranno essere conformi alla categoria 5 e classe D. I cavi dovranno essere con rivestimento esterno in materiale zero alogeni (LSOH) secondo la norma NFC 32062 con proprietà ritardanti da fiamma secondo le norme IEC 332 – 1 e NFC 32070 2.1 (o categoria C2). Per quanto riguarda la compatibilità elettromagnetica deve essere prevista l’aderenza agli standard europei sull’immunità da emissioni elettromagnetiche. Per tutti gli aspetti non esplicitamente citati, deve essere prevista l’aderenza a tutte le direttive comunitarie europeee in vigore, anche se non ancora recepite e/o perfezionate nelle normative nazionali (Circolare Funzione Pubblica n.51223 del 21 maggio 1990). |  |

| Quantità | 5 – ARREDI | Costo Complessivo (IVA incl.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | TAVOLO PORTA COMPUTER POSTAZIONE DOCENTE | € |
| Misure cm. 160x60x72 - Ripiano melanminico, laminato, antigraffio, antiriflesso, spessore 25 mm A norma 626/94 |  |

| Quantità | 6 – ARREDI | Costo Complessivo (IVA incl.) |
| --- | --- | --- |
| 27 | TAVOLO PORTA COMPUTER POSTAZIONE ALUNNI | € |
| Misure cm. 90X60x72 - Ripiano melaminico, laminato, antigraffio, antiriflesso, spessore 25 mm. A norma 626/94 |  |

| Quantità | 7 – ARREDI | Costo Complessivo (IVA incl.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | POLTRONCINA SU RUOTE DOCENTE | € |
| Con braccioli - Regolabile in altezza, 5 ruote - Rivestim. materiale ignifugo - Alzata a gas - A norma 626 |  |

| Quantità | 8 – ARREDI | Costo Complessivo (IVA incl.) |
| --- | --- | --- |
| 30 | SEDIA FISSA ALUNNI | € |
| Scocca in polipropilene stampato ad iniezione. Struttura in robusto tubo di acciaio semiovale mm22x15 verniciato a polveri epossidiche. Impilabili. Dimensioni: larghezza cm. 53, profondita' cm. 53, altezza totale cm. 80, altezza sedile cm. 45 – A norma 626. |  |

| Quantità | 9 – HARDWARE | Costo Complessivo (IVA incl.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL COMPUTER DOCENTE Intel Core Duo E8400 / 3 GHz RAM 4GB – Postazione Docente | € |
| RAM 4 GB - Case MIDITOWER ATX 400W 2/4Porte USB n.1 attacco PCI MEMORIA DDR2 U-DIMM 2.0 GB 667 MHZ HD 300 GB S-ATA2 7200 rpm SCHEDA VIDEO 512 MB PCI-E TV-OUT + DVI MASTERIZZATORE DVD±R/RW DL AUDIO On-Board FULL DUPLEX, GB LAN On-Board MOUSE + tastieta ITALIANA “QWERTY” S.O.: WINDOWS 7 Pro con CD di installazione | DESCRIZIONE MARCA/MODELLO/PRODOTTO (obbligatorio) ED EVENTUALI CARATTERISTICHE SUPERIORI |

| Quantità | 10 – HARDWARE | Costo Complessivo (IVA incl.) |
| --- | --- | --- |
| 24 | PERSONAL COMPUTER ALUNNI - Processore : Intel Core E2180 - RAM 2GB | € |
| Sistema Operativo Windows 7 ® PRO con CD di installazione Sofware in dotazione installati: Open Office Memoria 2GB; Scheda di Rele: GbLan 100/1000 Mbs HARD DISK 250GB AUDIO On-Board FULL DUPLEX Schede Storage : SD/SDHC/MS/MS Pro Input / Output: USB×6 (2 frontali, 4 posteriori); Tastiera e Mouse USB | DESCRIZIONE MARCA/MODELLO/PRODOTTO (obbligatorio) ED EVENTUALI CARATTERISTICHE SUPERIORI |

| Quantità | 11 – HARDWARE | Costo Complessivo (IVA incl.) |
| --- | --- | --- |
| 25 | MONITOR LED 21 pollici | € |
| Diagonale 21.5-quot; Pollici Formato LED 16:10 Wide screen Risoluzione 1920x1080 Standard HD Full HD (1080p) Tempo di risposta 2 ms (gray to gray ) Contrasto 10000000:1 ASCR (1000:1 nativo) Luminosit-agrave; 250 cd/m2 | DESCRIZIONE MARCA/MODELLO/PRODOTTO (obbligatorio) ED EVENTUALI CARATTERISTICHE SUPERIORI |

| Quantità | 12 – STAMPANTE | Costo Complessivo (IVA incl.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | STAMPANTE LASER A COLORI A4 | € |
| STAMPA: Velocità di stampa (b/n - colori, A4) 12 ppm - 8 ppm, processore incorporato | DESCRIZIONE MARCA/MODELLO/PRODOTTO (obbligatorio) ED EVENTUALI CARATTERISTICHE SUPERIORI |

| Quantità | 13 – ATTREZZATURE | Costo Complessivo (IVA incl.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | STAFFA A SOFFITTO PER VIDEOPROIETTORE Incluso montaggio e collegamento elettrico | € |
| Quantità | 14 – ATTREZZATURE | Costo Complessivo (IVA incl.) |
| 1 | SCHERMO PER PROIEZIONE dimensione 250x250 | € |

| Quantità | 15 – ATTREZZATURE | Costo Complessivo (IVA incl.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | KIT PARABOLA SATELLITARE + RICEVITORE + INSTALLAZIONE | € |

| Quantità | 16 – SOFTWARE | Costo Complessivo (IVA incl.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Classroom management tipo Netop Vision 7- Licenza Docente + 30 licenze alunni | € |

| Quantità | 17 – CUFFIE CON MICROFONO | Costo Complessivo (IVA incl.) |
| --- | --- | --- |
| 30 | Cuffia Professionale Easy School o equivalente con microfono regolatore volume | € |

| Quantità | 18 – RETE | Costo Complessivo (IVA incl.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | ROUTER/FIREWALL | € |
|  | DESCRIZIONE MARCA/MODELLO/PRODOTTO (obbligatorio) ED EVENTUALI CARATTERISTICHE SUPERIORI |

| Quantità | 19 – RETE | Costo Complessivo (IVA incl.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Armadio Rach 19' n.2 Patch Panel + n.2 Switch 24 porte | € |
| Armadio rack 19” da parete, 6 unità, completo di staffe per fissaggio a parete, con alimentazione 19” 5 prese + 1 interruttore magnetotermico; struttura in acciaio 20/10 zincato, verniciato con polveri epossidiche RAL 7035 – 2 Pach Panel per armadio da 19” + n.2 Switch 24 porte |  |

| TOTALE OFFERTA LOTTO 1 (IVA inclusa) | € |
| --- | --- |
| Eventuali Annotazioni: |

LOTTO 2 - ISISS SFORZA PALAGIANO - SPECIFICHE TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE DI UN  LABORATORIO DI INFORMATICA PRESSO LA SEDE AGGREGATA DI PALAGIANELLO

PROGETTO “AZIENDA VIRTUALE, AZIENDA REALE”

| Quantità | 1 - STRUMENTAZIONE | Costo Complessivo (IVA incl.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Lavagna Multimediale Interattiva Tecn. ad Infrarossi - Multi Touch | € |
|  |  | DESCRIZIONE MARCA/MODELLO/PRODOTTO (obbligatorio) ED EVENTUALI CARATTERISTICHE SUPERIORI |
| Dimensione 80” Misure mm 1713 (L) x1230 (H) x 30(D) Superficie antirottura in Polyvision P3 Tecnologia infrarossi / Multi Touch 2 penne estensibili completa di sensore Wireless per funzionamento in assenza di cavi fra il PC e la Lavagna con 20 Canali /frequenze Risoluzione 4096x4096, velocità di trasmissione fino a 120 punti /s |  |

| Quantità | 2 - STRUMENTAZIONE | Costo Complessivo (IVA incl.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | VIDEOPROIETTORE Tecnologia: DLP -Risoluzione: 1024 x 768 o sup. | € |
|  |  | DESCRIZIONE MARCA/MODELLO/PRODOTTO (obbligatorio) ED EVENTUALI CARATTERISTICHE SUPERIORI |
| Proiettore a Corta istanza Ultra Short Throw) Distanza di Proiezione : 0,5 – 3,7 metri Risoluzione Massima SXGA 1400x1050 Luminosità: 2500 lumen contrasto: 2500:1 |  |

| Quantità | 3 – IMPIANTO ELETTRICO | Costo Complessivo (IVA incl.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | IMPIANTO ELETTRICO laboratorio multimediale | € |
| n. 14 quadretti esterni con interruttore magnetotermico, completi di cassetta e placca, costituite ognuna da nr. 4 prese shuko complete di cavo, canalina, quadro di distribuzione e messa in opera |  |
| Quantità | 4- CABLAGGIO | Costo Complessivo (IVA incl.) |
| 1 | CABLAGGIO laboratorio multimediale | € |
| Predisposizione di n.30 punti rete Il sistema di cablaggio, nel suo complesso (cavi, elementi di permutazione, connettori, ecc.) dovrà supportare velocità di trasmissione pari a 10 Mbps e dovrà rispondere alla normativa EIA/TIA 568 A, EIA/TIA 569, ISO/IEC 11801, CEI 303 – 14, EN 50173, EN 50174 – 1,2,3. Il sistema di cablaggio deve rispondere in tutto alle disposizioni legislative, con particolare riguardo al D.P.R. 547/55 e seguenti in materia di antinfortunistica, alle leggi 186/68 e 297/77, al D.P.R. 224/88, alla legge 46/90 e D.P.R. 447/91, nonché alle norme tecniche IEC – IEEE – CEI UNI vigenti all’atto dell’esecuzione dei lavori. La ditta esecutrice dell’impianto dovrà rilasciare al termine dei lavori: La certificazione finale (dopo collaudo e verifica strumentale) a conferma della bontà dell’installazione, della conformità alle normative precedentemente elencate, della capacità di supporto alle applicazioni; La documentazione inerente lo schema degli armadi per la identificazione / nomenclatura di tutte le tratte di cablaggio. Tutti gli apparati e i materiali impiegati devono essere adatti all’ambiente in cui sono installati e devono, in particolare, resistere alle sollecitazioni meccaniche, chimiche o termiche alle quali possono essere esposti durante l’esercizio. I materiali e gli apparecchi, per i quali sussiste il regime di concessione del contrassegno CEI, devono essere muniti del suddetto. I materiali e gli apparecchi, per i quali è prevista la concessione del marchio di qualità, devono essere muniti di detto marchio (IMQ). I cavi e tutti gli altri componenti specifici del cablaggio dovranno essere conformi alla categoria 5 e classe D. I cavi dovranno essere con rivestimento esterno in materiale zero alogeni (LSOH) secondo la norma NFC 32062 con proprietà ritardanti da fiamma secondo le norme IEC 332 – 1 e NFC 32070 2.1 (o categoria C2). Per quanto riguarda la compatibilità elettromagnetica deve essere prevista l’aderenza agli standard europei sull’immunità da emissioni elettromagnetiche. Per tutti gli aspetti non esplicitamente citati, deve essere prevista l’aderenza a tutte le direttive comunitarie europeee in vigore, anche se non ancora recepite e/o perfezionate nelle normative nazionali (Circolare Funzione Pubblica n.51223 del 21 maggio 1990). |  |

| Quantità | 5 – ARREDI | Costo Complessivo (IVA incl.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | TAVOLO PORTA COMPUTER POSTAZIONE DOCENTE | € |
| Misure cm. 160x60x72 - Ripiano melanminico, laminato, antigraffio, antiriflesso, spessore 25 mm A norma 626/94 |  |

| Quantità | 6 – ARREDI | Costo Complessivo (IVA incl.) |
| --- | --- | --- |
| 27 | TAVOLO PORTA COMPUTER POSTAZIONE ALUNNI | € |
| Misure cm. 90X60x72 - Ripiano melaminico, laminato, antigraffio, antiriflesso, spessore 25 mm. A norma 626/94 |  |

| Quantità | 7 – ARREDI | Costo Complessivo (IVA incl.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | POLTRONCINA SU RUOTE DOCENTE | € |
| Con braccioli - Regolabile in altezza, 5 ruote - Rivestim. materiale ignifugo - Alzata a gas - A norma 626 |  |

| Quantità | 8 – ARREDI | Costo Complessivo (IVA incl.) |
| --- | --- | --- |
| 30 | SEDIA FISSA ALUNNI | € |
| Scocca in polipropilene stampato ad iniezione. Struttura in robusto tubo di acciaio semiovale mm22x15 verniciato a polveri epossidiche. Impilabili. Dimensioni: larghezza cm. 53, profondita' cm. 53, altezza totale cm. 80, altezza sedile cm. 45 – A norma 626. |  |

| Quantità | 9 – HARDWARE | Costo Complessivo (IVA incl.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL COMPUTER DOCENTE Intel Core Duo E8400 / 3 GHz RAM 4GB – Postazione Docente | € |
| RAM 4 GB - Case MIDITOWER ATX 400W 2/4Porte USB n.1 attacco PCI MEMORIA DDR2 U-DIMM 2.0 GB 667 MHZ HD 300 GB S-ATA2 7200 rpm SCHEDA VIDEO 512 MB PCI-E TV-OUT + DVI MASTERIZZATORE DVD±R/RW DL AUDIO On-Board FULL DUPLEX, GB LAN On-Board MOUSE + tastieta ITALIANA “QWERTY” S.O.: WINDOWS 7 Pro con CD di installazione | DESCRIZIONE MARCA/MODELLO/PRODOTTO (obbligatorio) ED EVENTUALI CARATTERISTICHE SUPERIORI |
| Quantità | 10 – HARDWARE | Costo Complessivo (IVA incl.) |
| 24 | PERSONAL COMPUTER ALUNNI - Processore : Intel Core E2180 - RAM 2GB | € |
| Sistema Operativo Windows 7 ® PRO con CD di installazione Sofware in dotazione installati: Open Office Memoria 2GB; Scheda di Rele: GbLan 100/1000 Mbs HARD DISK 250GB AUDIO On-Board FULL DUPLEX Schede Storage : SD/SDHC/MS/MS Pro Input / Output: USB×6 (2 frontali, 4 posteriori); Tastiera e Mouse USB | DESCRIZIONE MARCA/MODELLO/PRODOTTO (obbligatorio) ED EVENTUALI CARATTERISTICHE SUPERIORI |

| Quantità | 11 – HARDWARE | Costo Complessivo (IVA incl.) |
| --- | --- | --- |
| 25 | MONITOR LED 21 pollici | € |
| Diagonale 21.5-quot; Pollici Formato LED 16:10 Wide screen Risoluzione 1920x1080 Standard HD Full HD (1080p) Tempo di risposta 2 ms (gray to gray ) Contrasto 10000000:1 ASCR (1000:1 nativo) Luminosit-agrave; 250 cd/m2 | DESCRIZIONE MARCA/MODELLO/PRODOTTO (obbligatorio) ED EVENTUALI CARATTERISTICHE SUPERIORI |

| Quantità | 12 – STAMPANTE | Costo Complessivo (IVA incl.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | STAMPANTE LASER A COLORI A4 | € |
| STAMPA: Velocità di stampa (b/n - colori, A4) 12 ppm - 8 ppm, processore incorporato | DESCRIZIONE MARCA/MODELLO/PRODOTTO (obbligatorio) ED EVENTUALI CARATTERISTICHE SUPERIORI |

| Quantità | 13 – ATTREZZATURE | Costo Complessivo (IVA incl.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | STAFFA A SOFFITTO PER VIDEOPROIETTORE Incluso montaggio e collegamento elettrico | € |

| Quantità | 14 – ATTREZZATURE | Costo Complessivo (IVA incl.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | SCHERMO PER PROIEZIONE dimensione 250x250 | € |

| Quantità | 15 – ATTREZZATURE | Costo Complessivo (IVA incl.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | KIT PARABOLA SATELLITARE + RICEVITORE + INSTALLAZIONE | € |

| Quantità | 16 – SOFTWARE | Costo Complessivo (IVA incl.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Classroom management tipo Netop Vision 7- Licenza Docente + 30 licenze alunni | € |

| Quantità | 17 – CUFFIE CON MICROFONO | Costo Complessivo (IVA incl.) |
| --- | --- | --- |
| 30 | Cuffia Professionale Easy School o equivalente con microfono regolatore volume | € |

| Quantità | 18 – RETE | Costo Complessivo (IVA incl.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | ROUTER/FIREWALL | € |
|  | DESCRIZIONE MARCA/MODELLO/PRODOTTO (obbligatorio) ED EVENTUALI CARATTERISTICHE SUPERIORI |

| Quantità | 19 – RETE | Costo Complessivo (IVA incl.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Armadio Rach 19' n.2 Patch Panel + n.2 Switch 24 porte | € |
| Armadio rack 19” da parete, 6 unità, completo di staffe per fissaggio a parete, con alimentazione 19” 5 prese + 1 interruttore magnetotermico; struttura in acciaio 20/10 zincato, verniciato con polveri epossidiche RAL 7035 – 2 Pach Panel per armadio da 19” + n.2 Switch 24 porte |  |

| TOTALE OFFERTA LOTTO 2 (IVA inclusa) | € |
| --- | --- |

Eventuali Annotazioni:

| TOTALE OFFERTA LOTTO 1+2 (IVA inclusa) | € |
| --- | --- |

Timbro e Firma Ditta

Da compilare in duplice copia